Capítulo 4: Contenidos
- 4.1 Introducción
- Plano de datos
- Plano de control
- 4.2 ¿Qué hay dentro de un router?
- 4.3 IP: Internet Protocol
  - Formato de Datagrama
  - Fragmentación
  - Direccionamiento IPv4
  - Network address transtation NAT
  - IPv6
- 4.4 Reenvío Generalizado y SDN
  - pareo
  - acción
  - Ejemplos de OpenFlow sobre match+action en acción

---
Re-envío generalizado y SDN
Cada router contiene una tabla de flujo que es computada y distribuida por un controlador de ruteo centralizado.
SDN: Software Defined Network
control plane
data plane
1
0100 1101
2
3
values in arriving
packet’s header
logically-centralized routing controller
local flow table
headers counters actions

---
OpenFlow data plane abstraction
OpenFlow: Abstracción del plano de datos
- flow: definido por los campos del encabezado
- Re-envío generalizado: Reglas de manejo de paquetes simples
  - Patrón: parear valores en campos del encabezado
  - Acción: para paquetes pareados: descartar, reenviar, modificar paquete pareado o enviar paquete pareado a controlador
  - Prioridad: desambiaguar patrones coincidentes
  - Contador: de #bytes y #paquetes
La “tabla de flujo” en un router (computada y distribuida por controlador) define las reglas pareo+acción del router

---
OpenFlow: Abstracción del plano de datos
- flow: definido por los campos del encabezado
- Re-envío generalizado: Reglas de manejo de paquetes simples
  - Patrón: parear valores en campos del encabezado
  - Acción: para paquetes pareados: descartar, reenviar, modificar paquete pareado o enviar paquete pareado a controlador
  - Prioridad: desambiaguar patrones coincidentes
  - Contador: de #bytes y #paquetes
* : wildcard
src=1.2.*.*, dest=3.4.5.*  drop
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.*  forward(2)
3. src=10.1.2.3, dest=*.*.*.*  send to controller

---
OpenFlow: Flow Table Entries
OpenFlow: Entradas de la Tabla de Flujo
Rule
Action
Stats
Packet + byte counters
Forward packet to port(s)
Encapsulate and forward to controller
Drop packet
Send to normal processing pipeline
Modify Fields
Eth
type
Switch
Port
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
VLAN
ID
MAC
src
MAC
dst
Transport layer
Network layer
Link layer
[Speaker Notes: Now I’ll describe the API that tries to meet these goals.]

---
Ejemplos
Reenvío basado en destino:
51.6.0.8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
port6
Datagrama IP destinado a dirección IP 51.6.0.8 debe ser reenviado a la puerta de salida 6 del router
Firewall:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
drop
No reenvíe (bloquee) todo datagrama destinado a puerto TCP puerto 22
drop
128.119.1.1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
No reenvíe (bloquee) todo datagrama enviado por host 128.119.1.1
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward

---
Ejemplos
Renevío de la capa 2 (switch) basado en destino:
22:A7:23:
11:E1:02
*
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
Trama de capa 2 de dirección MAC 22:A7:23:11:E1:02 debe ser reenviada a puerto de salida 3
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action

---
OpenFlow abstraction
Abstracción OpenFlow
Pareo + acción: unifica diferentes tipos de dispositivos
- Router
  - pareo:prefijo IP destino más largo
  - acción: freenvío a enlace de salida
- Switch
  - pareo: dirección MAC destino
  - acción: renevío o inunde (broadcast)
- Firewall
  - pareo: direcciones IP y puertos TCP/UDP
  - acción: permitir o denegar
- NAT
  - pareo: dirección IP y puerto
  - acción: reescribir dirección y puerto

---
OpenFlow example
Ejemplo OpenFlow
Ejemplo: datagramas de hosts h5 y 6 deben ser enviados a h3 o h4, vía s1 y de allí a s2
Host h6
10.3.0.6
s3
1
2
4
3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
1
1
Host h4
10.2.0.4
2
4
4
2
Host h1
10.1.0.1
3
3
Host h2
10.1.0.2
Host h3
10.2.0.3
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
match
action
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
match
action
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
match
action
controller

---
Capítulo 4: Terminado
- 4.1 Introducción
- Plano de datos
- Plano de control
- 4.2 ¿Qué hay dentro de un router?
- 4.3 IP: Internet Protocol
  - Formato de Datagrama
  - Fragmentación
  - Direccionamiento IPv4
  - Network address transtation NAT
  - IPv6
- 4.4 Reenvío Generalizado y SDN
  - Pareo +acción
  - Ejemplos de OpenFlow
Pregunta: ¿Cómo se calculan las tablas de reenvío (reenvío basado en destino) o tablas de flujo (reenvío generalizado)?
Respuesta: por el plano de control (capítulo 5, 7° edición)