Capítulo 5: Capa Enlace de Datos - II
Capítulo 6: Capa Enlace de Datos: LANs conmutadas
ELO322: Redes de Computadores
Agustín J. González
Este material está basado en:
Material de apoyo al texto Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet. Jim Kurose, Keith Ross.

---
Capa Enlace de Datos, LANs
- 6.1 Introducción y servicios
- 6.2 Detección y corrección de errores
- 6.3 protocolos de acceso múltiple
- 6.4 LANs
- Direccionamiento, ARP
- Ethernet
- Switches
- VLANS
Secciones posteriores no son cubiertas en este curso → Redes de Computadores II

---
Direcciones MAC y ARP
Direcciones MAC y ARP
- Direcciones IP son de 32 bits:
  - Son direcciones de la capa de red
  - Son usada por capa 3 (capa de red) para re-enviar datagrama a la subred destino
- Dirección MAC (o LAN o física o Ethernet):
  - Función: usada “localmente” para llevar una trama de una interfaz a otra físicamente conectada en la misma subred.
  - Son de 48 bits (en mayoría de LANs) están grabadas en una ROM de la tarjeta adaptadora. Algunas veces son definibles por software
  - Ej.: 1A-2F-BB-76-09-AD (notación base 16 o hexadecimal, cada “numeral” corresponde a 4 bits).

---
Direcciones LANs y ARP
Direcciones LANs y ARP
Cada adaptador (tarjeta) en la LAN tiene una una MAC única (además de la IP asociada por software)
Dirección de Broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
1A-2F-BB-76-09-AD
   LAN
(cableada o
inalámbrica)
= adaptador
71-65-F7-2B-08-53
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98

---
Direcciones MAC (más)
- La asignación de direcciones MAC es administrada por el IEEE.
- Fabricantes compran porciones de direcciones MAC (se asegura unicidad).
- Analogía:
  - Dirección MAC: Como el Rol Único Nacional (RUN) (no hay estructura)
  - Dirección IP: Como dirección particular (no portátil)
- Las direcciones MAC no son jerárquicas, pueden ser movidas de una LAN a otra. Son portátiles
- IP es jerárquico y no es portátil (depende de su subnet)

---
ARP: Address Resolution Protocol
ARP: Address Resolution Protocol
Pregunta: ¿Cómo determinar
la dirección MAC sabiendo
la dirección IP?
- Cada nodo IP (Host o Router) de la LAN tiene una tabla ARP
- Tabla ARP: mapea direcciones IP -> MAC para algunos nodos de la LAN
 < IP address; MAC address; TTL>
  - TTL (Time To Live): tiempo de expiración para el mapeo (típicamente 20 min)
  - Mismo nombre pero no confundir con TTL en encabezado IP.
237.196.7.78
1A-2F-BB-76-09-AD
237.196.7.23
237.196.7.14
   LAN
71-65-F7-2B-08-53
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
237.196.7.88

---
Protocolo ARP: Dentro de la misma LAN (network)
Protocolo ARP: Usado dentro de una LAN (sub-red)
- A guarda el par (IP,MAC) en su tabla ARP hasta que la información envejece (times out)
  - La información expira a menos que sea refrescada
- ARP es “plug-and-play”:
  - Los nodos crean sus tablas de ARP sin intervención de los administradores o usuarios
- A quiere enviar un datagrama a B, y la dirección MAC de B no está en tabla ARP de A.
- A difunde (broadcasts) un paquete consulta ARP, conteniendo la IP de B
  - Dirección destino MAC = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Todas las máquinas de la LAN reciben la consulta ARP
- B recibe paquete ARP, y responde a A con su dirección MAC
  - La respuesta es enviada a la MAC de A (unicast)

---
Addressing: routing to another LAN
Ejemplo: Ruteo a otra LAN
- Seguimiento: envío de datagrama desde A a B vía R
- Supone que A conoce dirección IP de B
- Supone que A conoce dirección IP del router R, es el del primer salto (cómo?)
- En router R hay dos tablas ARP, una por cada interfaz (o por cada red LAN del router R)
Link Layer
5-
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

---
- Capa IP A crea datagrama con IP fuente A e IP destino B
- A usa ARP para obtener la MAC de R para la interfaz 111.111.111.110
- A crea una trama (frame) con dirección MAC de R como destino, los datos de la trama contienen el datagrama IP de A a B
Link Layer
5-
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

---
A envía trama a R
Trama es recibida en R, el datagrama es removido, y pasado a IP
Link Layer
5-
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

---
R reenvía datagrama con IP fuente A y destino B
R usa ARP para obtener dirección MAC de B (no se muestra)
R crea trama de capa enlace con MAC de B como destino. La trama contiene datagrama IP de A a B.
Link Layer
5-
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy

---
R reenvía datagrama con IP fuente A y destino B
R usa ARP para obtener dirección MAC de B (no se muestra)
R crea trama de capa enlace con MAC de B como destino. La trama contiene datagrama IP de A a B.
Link Layer
5-
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

---
R reenvía datagrama con IP fuente A y destino B
R usa ARP para obtener dirección MAC de B (no se muestra)
R crea trama de capa enlace con MAC de B como destino. La trama contiene datagrama IP de A a B.
B
A
R
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.220
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.221
111.111.111.112
88-B2-2F-54-1A-0F
CC-49-DE-D0-AB-7D
Link Layer
5-
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy

---
Capa Enlace de Datos, LANs
- 6.1 Introducción y servicios
- 6.2 Detección y corrección de errores
- 6.3 protocolos de acceso múltiple
- 6.4 LANs
- Direccionamiento, ARP
- Ethernet
- Switches
- VLANS
Secciones posteriores no son cubiertas en este curso → Redes de Computadores II

---
Ethernet
Ethernet
Tecnología LAN cableada “dominante” :
- Barata!
- Más simple y barata que alternativas de su época
- Ha progresado en velocidad: 10 Mbps – 10 Gbps
- Un único chip, tasas múltiples.
Primer borrador de Metcalfe

---
Ethernet: physical topology
Ethernet: Topología física
bus: popular en los 90s (hoy no se usa)
  - Todos los nodos en el mismo dominio de colisión (pueden colisionar con otros en mismo cable)
- estrella: perdura hoy
  - Usa un switch activo en centro
  - Cada cable al switch corre el protocolo Ethernet (separadamente).
  - Nodos no colisionan entre sí.
  - Partieron usando un “hub” (repetidor de capa física) en lugar de un switch (conmutador de capa de enlace).
switch
estrella
bus: cable coaxial

---
Estructura de trama Ethernet
Estructura de trama Ethernet
El adaptador transmisor encapsula el datagrama IP (u otro protocolo de red) en la trama Ethernet
Preámbulo:
- 7 bytes con patrón 10101010 seguido por un byte con patrón 10101011
- Usado para sincronizar la fase de reloj del receptor y el inicio de datos.
Dir. MACs

---
Estructura de Trama Ethernet
Estructura de Trama Ethernet
- Direcciones: 6 bytes ( = 48 bits)
  - Si el adaptador recibe trama con dirección destino propia o dirección de broadcast (eg paquete ARP), éste pasa los datos de la trama al protocolo de capa de red
  - de otro modo, el adaptador descarta la trama.
- Tipo: indica el protocolo de capa superior (principalmente IP pero hay/Habían otros como Novell IPX y AppleTalk)
- CRC: chequeado en receptor, si un error es detectado, la trama es simplemente descartada.

---
Servicio no confiable y sin conexión
Ethernet: Servicio no confiable y sin conexión
- Sin conexión: No hay handshaking entre adaptadores Tx y Rx.
- No confiable: Receptor no envía acks o nacks al adaptador transmisor
  - Flujo de datagramas pasado a la capa de red puede tener vacíos por tramas descartadas.
- Protocolo de acceso al medio Ethernet no usa ranuras (particiones), usa CSMA/CD

---
Ethernet usa CSMA/CD
Ethernet usa CSMA/CD
- No hay slots (ranuras, particiones)
- “Sensa” por carrier portador: adaptador no transmite si otro adaptador lo está haciendo.
- Detecta Colisiones: adaptador transmisor aborta cuando éste detecta que otro adaptador está transmitiendo.
Acceso Aleatorio: Antes de intentar una retransmisión el adaptador espera un tiempo aleatorio

---
Algoritmo CSMA/CD de Ethernet
Algoritmo CSMA/CD de Ethernet
4. Si el adaptador detecta otra transmisión mientras transmite, aborta y envía una señal de bloqueo (jam)
5. Después de abortar, el adaptador hace una pausa, esto es entra en backoff exponencial: después de la m-ésima colisión, el adaptador elige un K aleatorio entre
{0,1,2,…,2m-1}. El adaptador espera K·512 periodos de 1 bit y retorna al paso 2
1. El adaptador recibe un datagrama de la capa de red y crea la trama
2. Si el adaptador sensa que el canal está libre, éste comienza a transmitir la trama. Si éste sensa canal ocupado, espera hasta que esté libre y transmite
3. Si el adaptador transmite la trama entera sin detectar colisión, se considera transmisión lograda !

---
CSMA/CD de Ethernet (más)
CSMA/CD de Ethernet (más)
Backoff Exponencial:
- Objetivo: retransmisiones intentan estimar la carga actual
  - Alta carga: espera aleatoria será mayor
- Primera colisión: elige K entre {0,1}; retardo es K· 512 periodos de bits
- Después de segunda colisión: elige K de {0,1,2,3}…
- Después de 10 colisiones, elige K de {0,1,2,3,4,…,1023}. Así K nunca supera 1023.
Señal de bloqueo: asegura que todos los transmisores detecten la colisión; 48 bits
Periodo de 1 bit: 0.1 microsec en 10 Mbps Ethernet ;
para K=1023, se esperará alrededor de 50 msec
La eficiencia es mucho mayor que ALOHA (ranurado o puro)

---
Eficiencia de CSMA/CD
- Su deducción escapa al alcance de este curso
- Sea:
  - Tprop = max retardo de propagación entre 2 nodos en LAN
  - ttrans = time to transmit max-size frame
- Eficiencia sube a 1:
  - Cuando tprop se acerca a 0
  - Cuando ttrans crece mucho (infinito)
- Tiene mejor desempeño que ALOHA, además es simple, barato, descentralizado!
size 12{ ital "efficiency"= { {1} over {1+5t rSub { size 8{ ital "prop"} } ital "/t" rSub { size 8{ ital "trans"} } } } } {}

---
10BaseT y 100BaseT
Estándares Ethernet 802.3: Capa de enlace y física
- Hay varios estándares diferentes
- Tienen en común el protocolo MAC y el formato de trama
- Distintas tasas: 2Mbps, 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps
- Difieren en medio de de capa física: fibra o cable
MAC protocol
and frame format
100BASE-T2
100BASE-FX
100BASE-TX
100BASE-BX
100BASE-SX
100BASE-T4
application
transport
network
link
physical
Capa Física:
fibra
Capa Física:
cobre (par trenzado)

---
Capa Enlace de Datos, LANs
- 6.1 Introducción y servicios
- 6.2 Detección y corrección de errores
- 6.3 protocolos de acceso múltiple
- 6.4 LANs
- Direccionamiento, ARP
- Ethernet
- Switches
- VLANS
Secciones posteriores no son cubiertas en este curso → Redes de Computadores II

---
Switches
Switches
- Dispositivo de capa enlace de datos
  - Almacena y re-envía tramas Ethernet
  - Examina encabezados de tramas y selectivamente re-envía tramas basado en dirección MAC destino
  - Cuando debe re-enviar una trama, usa CSMA/CD para acceder al medio
- Transparente
  - Hosts no notan la presencia de switches
- Plug-and-play, y aprenden solos
  - Switches no requieren ser configurados

---
Switch: multiple simultaneous transmissions
Switch: múltiple transmisiones simultáneas
A
- Hosts tienen conexión directa y dedicada al switch
- switches almacena y re-envía paquetes
- Protocolo Ethernet es usado en cada enlace de entrada; es bidireccional
switching: A-to-A’ y B-to-B’ pueden transmitir simultáneamente sin colisiones.
B
C’
1
2
6
4
5
3
B’
C
A’
switch con 6 interfaces (bocas)
(1,2,3,4,5,6)

---
Reenvío
Reenvío
switch
1
3
2
switch
switch
switch
- ¿Cómo determinar en qué segmento LAN enviar la trama?
- Similar a problema de ruteo ...

---
Auto aprendizaje
Auto aprendizaje (importante!!)
- Cada switch tiene una tabla de conmutación (switching table)
- Entradas de la tabla del switch:
  - (Dirección MAC, Interfaz, Marca de tiempo)
  - Entradas antiguas son descartadas (TTL ~60 min)
- Switches aprenden qué hosts se encuentra en qué interfaz
  - Cuando una trama es recibida, el switch asocia la interfaz (o boca del switch) donde un Tx está con la MAC de la trama LAN de llegada
  - Graba el par (Mac Tx) / interfaz en tabla del switch

---
Ejemplo de Switches
Ejemplo de Switches: Veremos cómo el switch central arma su tabla
Supongamos que C envía una trama a D
Dirección
interfaz
switch
1
1
1
2
3
1
A
B
E
G
C
3
2
switch
switch
switch
A
I
D
F
B
G
H
C
E
El switch recibe trama de C
Anota en tabla del switch que MAC C está en interfaz 1
Debido a que D no está en la tabla, el switch re-envía la trama a interfaces 2 y 3
La trama es recibida por D

---
Ejemplo de Switches
Supongamos que D responde a C con otra trama.
interfaz
dirección
1
1
2
3
1
2
A
B
E
G
C
D
El switch recibe la trama de D
Y anota en su tabla que D está en interfaz 2
Debido a que C ya está en la tabla, el switch re-envía la trama sólo por interfaz 1
La trama es recibida por C
switch
switch
switch
switch
A
B
C
D
E
F
G
H
I

---
Filtrado y re-envío
Filtrado y re-envío
Cuando un switch recibe una trama:
Busca en su tabla usando la dirección MAC destino
if encuentra entrada para el destino
then {
if destino está en segmento desde donde llegó trama
      then descarte trama
        else re-envíe la trama a la interfaz indicada
        }
        else
        inunde
Registre o refresque dirección origen
Re-envíe en todas la interfaces
excepto la de llegada

---
Switches: accesos dedicados
Switches: accesos dedicados
- Switch con muchas interfaces
- Cada host tiene conexión directa al switch
- No hay colisiones; full duplex
Conmutación: puede haber comunicación A-a-A’ y B-a-B’ simultáneamente, no hay colisiones
A
C’
B
switch
C
B’
A’

---
Más sobre Switches
Más sobre Switches
- Conmutación cut-through (corte camino): en estos switches las tramas son re-enviadas de la entrada a la salida sin almacenar el paquete completamente
  - Se logra una reducción de latencia (retardo)
- Hay switches con interfaces que soportan varias tasas de transmisión: 10/100/1000 Mbps.

---
Redes Institucionales
Redes Institucionales
Servidor de correo
A red externa
Servidor web
router
switch
Sub-red IP
Switch
Switch
Switch

---
Switches vs. Routers
Switches vs. Routers
- Ambos son dispositivos de almacenamiento y re-envío
  - Routers son dispositivos de capa de red (examinan encabezados de capa de red)
  - Switches son dispositivos de capa enlace de datos.
- Routers mantienen tablas de ruteo, implementan los algoritmos de ruteo
- Switches mantienen las tablas de switches, implementan filtrado y algoritmos de aprendizaje
o switch

---
Resumen comparativo
Resumen comparativo
	Hubs	Switches	Routers
Aisla tráfico	No	Si	Si
plug&play	Si	Si	No
Ruteo óptimo	No	No	Si
Cut through	Si	Si (*)	No
(*): no todos lo ofrecen

---
Capa Enlace de Datos, LANs
- 6.1 Introducción y servicios
- 6.2 Detección y corrección de errores
- 6.3 protocolos de acceso múltiple
- 6.4 LANs
- Direccionamiento, ARP
- Ethernet
- Switches
- VLANS: Virtual LANs
Secciones posteriores no son cubiertas en este curso → Redes de Computadores II

---
VLANs: motivation
Virtual LANs (VLANs): motivación
Qué pasa si:
- Un usuario de CS se cambia a oficina de EE, pero desea conectarse a switch CS?
- Único dominio de broadcast:
  - Todo el tráfico de capa 2 (ARP, DHCP) recorre la LAN (problemas de seguridad/privacidad, eficiencia)
Hay 10 grupos, ocuparíamos 10 switches dejando muchos puertos (bocas) sin usar.
¿Qué hay de malo en esta figura?
Computer
Science
Computer
Engineering
Electrical
Engineering

---
VLANs
VLANs
VLAN basada en puertos: puertos del switch son agrupados (usando software de administración) para que un único switch físico ……
15
7
9
1
Virtual Local
Area Network
2
8
10
16
…
…
Switch(es) con soporte VLAN se pueden configurar para definir múltiples LANS virtuales sobre una única infraestructura LAN.
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
… opere como múltiples switches virtuales
…
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
1
8
2
7
9
16
10
15

---
Port-based VLAN
VLAN Basada en puertos/o MAC
- Aislación de tráfico:
  - tramas a/desde puertos 1-8 sólo llegan a puertos 1-8
  - Se puede también definir una VLAN basada en dirección MAC de quien se conecte
router
15
7
9
1
2
8
10
16
Membresía dinámica: en cualquier momento podemos pasar un puerto a otra VLANs
…
…
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Reenvío entre VLANs: es hecho vía ruteo (igual que en switches separados)
En la práctica los vendedores venden también switches y routers combinados (capa 2-3)

---
VLANS spanning multiple switches
VLANS cubriendo múltiples Switches
15
7
9
7
1
3
5
2
8
10
4
6
2
8
…
…
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Puerto troncal: llevan tramas entre VLANs definidas sobre múltiples switches físicos
  - Tramas del troncal no pueden ser simples tramas 802.1 (deben llevar ID de la VLAN)
  - Protocolo 802.1q agrega y remueve campos adicionales para llevar esos Ids en enlaces troncales
16
1

---
Formato de trama VLAN 802.1Q
802.1 frame
802.1Q frame
2-byte Tag Protocol Identifier
(value: 81-00)
Recomputed
CRC
Tag Control Information (12 bit VLAN ID field,
3 bit priority field like IP TOS)
Type