Capítulo 6
redes inalámbricas y móviles
Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet

---
Capítulo 6: Redes Inalámbricas y Móviles
Antecedentes previos:
- # subscriptores de teléfonos inalámbricos (móviles) ahora supera # subscriptores de teléfonos cableados!
- Redes de computadores: laptops, PDAs, y teléfonos con acceso a Internet
- Dos desafíos importantes (pero diferentes)
  - Comunicaciones sobre enlaces inalámbricos
  - Manejo de usuarios que cambian su punto de entrada a la red

---
Capítulo 6: Contenidos
Movilidad
- 6.5 Principios: direccionamiento y ruteo de usuarios móviles
- 6.6 IP móvil
- 6.7 Manejo de movilidad en redes celulares
- 6.8 Movilidad y protocolos de capas superiores
6.9 Resumen
6.1 Introducción
Wireless
- 6.2 Enlaces Wireless, características
  - CDMA
- 6.3 IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”)
- 6.4 Acceso a Internet vía celular
  - arquitectura
  - estándares (e.g., GSM)

---
Elementos de una red inalámbrica
wireless hosts
laptop, PDA, Teléfonos
Corren aplicaciones
Pueden ser fijos (no móviles) o móviles
wireless no siempre significa movilidad
Infraestructura
de red

---
Elementos de una red inalámbrica
Infraestructura
de Red
 Estación base
Típicamente conectada a red cableada
relay – responsables por envío de paquetes entre red cableada y wireless host(s) en su “área”
e.g., torres celulares, (APs) puntos de acceso 802.11

---
Elementos de una red inalámbrica
 Enlaces wireless
Típicamente usados para conectar móvil(es) a estación base
También usados como enlaces principales (backbone)
Protocolo de acceso múltiple coordina acceso al enlace
Variadas tasa y distancias de transmisión
Infraestructura
de red

---
Características de estándares de enlaces inalámbricos
En ELO con plan de 10K$/mes medimos 80Kbps y 100 Kbps de subida con EDGE y HSDPA respectivamente (2011).

---
Elementos de una Red Inalámbrica
Infraestructura
de red
 Modo infraestructura
Estación base conecta móviles a la red cableada
Handoff o handover: móvil cambia de estación base que provee conectividad

---
Elementos de una red inalámbrica
Modo Ad hoc
no hay estación base
Nodos sólo pueden transmitir a otros dentro de su cobertura
nodos se organizan en red entre ellos, proveen servicios de ruteo, asignación de direcciones, entre ellos

---
Características de los enlaces inalámbricos
Diferencias con enlaces cableados ….
  - Potencia de la señal reducida: señales de radio se atenúan al propagarse (pérdidas de enlace)
  - interferencia de otras fuentes: frecuencias estándares de redes wireless (e.g., 2.4 GHz) compartidas con otros dispositivos (e.g., teléfonos); otros como motores.
  - Propagación multitrayectoria: señal de radio se refleja en objetos y tierra, llega a destino con diferencias de tiempo

---
Características de las redes Inalámbricas
Transmisores y receptores inalámbricos múltiples crean problemas adicionales (además de acceso múltiple):
Problema del terminal oculto
B, A se escuchan
B, C se escuchan
A, C no se escuchan, A, C no saben se su interferencia en B
Decaimiento de señal:
B, A se escuchan
B, C se escuchan
A, C no se escuchan e interfieren en B
A
B
C
A
B
C
Potencia
de señal A
espacio
Potencia
de señal C

---
Acceso múltiple por División de Código - Code Division Multiple Access (CDMA)
- Usado en varios estándares de canales broadcast inalámbricos (celular, satélite, etc)
- “Código” único asignado a cada cliente; i.e., código define partición
- Todos los usuarios comparten la misma frecuencia, pero cada usuario tiene su secuencia de bits propia (i.e., código también llamado “chip”) para codificar los datos
- Señal codificada = (data original) X (secuencia de chipping)
- decodificación: producto interno de la señal codificada con la secuencia de chipping
- Permite que múltiples usuarios puedan “coexistir” y transmitir simultáneamente con interferencia mínima (si el código es “ortogonal”, es decir la suma de su producto es cero.)

---
CDMA Codificación/Decodificación
channel output Zi,m
Zi,m= di.cm
data
bits
Tx
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
code
slot 1
slot 0
received
input
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
code
Rx
slot 1
slot 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Di =  Zi,m.cm
m=1
M
M

---
CDMA: interferencia de dos-Txs

---
Capítulo 6: Contenidos
6.1 Introducción
Wireless
- 6.2 Enlaces Wireless, características
  - CDMA
- Paréntesis Revisión 802.3
- 6.3 IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”)
- 6.4 Acceso a Internet vía celular
  - arquitectura
  - estándares (e.g., GSM)
Movilidad
- 6.5 Principios: direccionamiento y ruteo de usuarios móviles
- 6.6 IP móvil
- 6.7 Manejo de movilidad en redes celulares
- 6.8 Movilidad y protocolos de capas superiores
- 6.9 Resumen

---
Paréntesis: Revisión 802.3 vía preguntas
Este repaso es necesario para entender direccionamiento al interior de la red inalámbrica (capa 2)

---
Algunas implementaciones de ARP actualizan la asociación IP-MAC cuando se recibe un mensaje de respuesta ARP aún cuando no se haya difundido una consulta ARP. Muestre cómo esta debilidad puede ser explotada para hacer pasar por una máquina intermedia el tráfico que se desea enviar al router.
La máquina atacante puede enviar una respuesta ARP a la máquina A diciendo que su MAC es la correspondiente a la IP del router. Luego envía una respuesta ARP al router diciendo que su MAC es la correspondiente a la IP de la máquina A.

---
Programas como wireshark permiten monitorear todos los paquetes disponibles en el cable de la interfaz que ésta captura. Suponga que usted necesita monitorear con wireshark todos paquetes de un brazo robótico conectado a un switch, ¿Cómo lo puede hacer?
Ese monitoreo se puede realizar con facilidad usando un HUB, el cual se conecta entre el switch y el brazo robótico. Así conectamos nuestro computador con wireshark al hub y tenemos acceso a todo el tráfico enviado y recibido por el brazo robótico.

---
Alguien se pregunta ¿Por qué los switches ocupan CSMA/CD cuando envían datos siendo que usan dos pares trenzados para enviar datos y dos para recibir datos? Puede usted dar una explicación.
Los switches funcionan igualmente si en una de sus bocas tiene conectando otro switch o un hub. Cuando se conecta un hub, el switch debe usar CSMA/CD pues cuando el par receptor de datos está activo, todos los pares receptores de los equipos el hub lo estará. El envío de datos por parte del switch en este caso generará colisión.
Fin Revisión … 802.3

---
IEEE 802.11 Wireless LAN
- 802.11b
  - 2.4-2.5 GHz espectro de radio “no licenciado”
  - hasta 11 Mbps
  - Direct sequence spread spectrum (DSSS) en capa física
    - Todos los hosts usan el mismo código de chip
  - Ampliamente difundido, usando estaciones bases
- 802.11a
  - Rango 5-6 GHz
  - hasta 54 Mbps
- 802.11g
  - Rango 2.4-2.5 GHz
  - hasta 54 Mbps
- Todos usan CSMA/CA para acceso múltiple
- Todos tienen versiones con estación base y ad-hoc

---
802.11 Arquitectura LAN
Hosts inalámbricos se comunican con estación base
Estación base= access point (AP)
Basic Service Set (BSS) (aka “cell”) en modo infraestructura contiene:
Hots inalámbricos
access point (AP): Estación base
Modo ad hoc: sólo hosts
hub, switch
o router
BSS 1
aka: also known as
BSS 2
Internet
AP
AP

---
802.11: Canales, asociación
- 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz espectro dividido en 11 canales de frecuencias diferentes
  - Administrador de AP elige frecuencia (canal).
  - Posible interferencia: canal puede ser el mismo que el de AP vecino!
- host: deben asociarse con AP
  - Rastrea canales, escuchando por trama beacon que contiene el nombre del AP (SSID) y dir. MAC
  - selecciona AP a cual asociarse
  - Puede efectuar autentificación [Capítulo 8]
  - Típicamente corre DHCP para obtener IP en la subred del AP
SSID: Service Set IDentification

---
IEEE 802.11: acceso múltiple
- Abolir colisiones: 2 o más nodos transmitiendo al mismo tiempo
- 802.11: CSMA – sensar antes de transmitir
  - Evita colisión con transmisión en curso de otros nodos
- 802.11: no usa detección de colisión!
  - Difícil para receptor (sensar colisión) cuando está transmitiendo debido a pequeña señal recibida (desvanecimiento)
  - No puede sensar todas la colisiones: terminal oculto, desvanecimiento
  - meta: abolir colisiones: CSMA/C(ollision)A(voidance)
A
B
C
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength

---
IEEE 802.11 Protocolo MAC: CSMA/CA
802.11 Tx
1 si sensa canal libre por DIFS entonces
transmite trama entera (no CD)
2 si sensa canal ocupado entonces
Inicia tiempo de backoff aleatorio
Timer se decrementa mientras canal está libre
Transmite cuando el timer expira
Si no hay ACK, incrementa intervalo de backoff aleatorio, repite 2
802.11 Rx
- si trama recibida es OK
   retorna ACK después de SIFS (ACK necesario debido además a problema del terminal oculto)
sender
receiver
DIFS
data
SIFS
ACK

---
Abolición de colisiones (cont.)
idea: permitir a Tx “reservar” el canal en lugar de usar acceso aleatorio de tramas: abolir colisiones de largas tramas de datos.
- Tx primero transmite request-to-send (RTS) pequeño a BS (AP) usando CSMA
  - RTSs pueden colisionar entre sí (pero son cortos)
- BS difunde un clear-to-send CTS en respuesta a RTS
- CTS es escuchado por todos los nodos
  - Tx transmite su trama
  - Otras estaciones posponen su transmisión
Permite abolir colisiones de tramas de datos completa-
mente usando paquetes de reserva pequeños!

---
Abolición de Colisiones: RTS-CTS
B
A
AP
Pospone tx
time
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
reservation collision

---
¿Qué mecanismo propone Wifi para resolver el problema de terminal oculto?
- Wifi usa mensajes RTS (request to send) y CTS (clear to send) para reservar el canal y así permitir que a través de los CTS los terminales ocultos se enteren del uso del canal por parte de otro terminal. Además estos mensajes señalan el tiempo que el canal es reservado.
- Lo veremos con detención más adelante.

---
Trama 802.11: direccionamiento
bytes
Address 4: usada sólo en modo ad hoc
Address 1: dir. MAC del
host wireless o AP
receptor de trama
Address 3: dir. MAC
De interfaz del router al cual el AP está conectado ¿Qué valor lleva este campo cuando se comunican dos hosts wireless?
Address 2: dir. MAC del
host wireless o AP
transmisor de trama
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control

---
Trama 802.11: direccionamiento
H1
R1
Internet
router
AP
AP MAC addr H1 MAC addr R1 MAC addr
address 1
address 2
address 3
Trama 802.11
R1 MAC addr H1 MAC addr
dest. address
source address
Trama 802.3

---
Trama 802.11: cont.
# sec. trama
(para ARQ confiable)
Automatic Repeat-reQuest
Duración del tiempo de Tx
reservado (RTS/CTS)
bits
Tipo de trama
(RTS, CTS, ACK, data)
frame
control
duration
address
1
address
2
address
4
address
3
payload
CRC
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
seq
control
Type
From
AP
Subtype
To
AP
More
frag
WEP
More
data
Power
mgt
Retry
Rsvd
Protocol
version
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

---
802.11: movilidad dentro de la misma subred
- H1 permanece en la misma subred IP: dir IP se mantiene igual
- switch: qué AP está asociado con H1?
  - Auto-aprendizaje (Ch. 5): switch verá tramas de H1 y recuerda qué puerta del switch es usada para llegar a H1
- Cuando H1 se asocia a AP2, el switch aprende nueva ubicación de H1
hub or
switch
BBS 1
AP 1
AP 2
H1
BBS 2
router

---
802.11: Capacidades avanzadas
Adaptación de tasa
Estación base y móvil cambian dinámicamente su tasa de transmisión (técnica de modulación de capa física) según móvil se mueve y varía SNR (signal to noise ratio)
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10
20
30
40
SNR(dB)
1. SNR decrece, BER (Bit error rate) aumenta cuando móvil se aleja de estación base
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
2. Cuando BER se hace muy alto, se cambia a menor tasa de transmisión y se consigue menor BER
BPSK (1 Mbps)
operating point
BER

---
802.11: Capacidades avanzadas
Administración de Energía
- Nodo-hacia-AP: “Dormiré hasta el próxima trama beacon”
  - AP sabe a quien no transmitir
  - Nodo despierta antes del próximo beacon
- Trama beacon: contiene una lista de móviles con tramas esperando ser transmitidas
  - Nodo permanece despierto si tiene tramas por recibir desde AP; de otra manera se vuelve a dormir hasta próximo beacon.

---
802.15: redes de área personal
- Menos de 10 m diámetro
- Reemplazo de cables (mouse, keyboard, headphones)
- ad hoc: no infraestructura
- maestro/esclavos:
  - Esclavos requieren permiso para Tx (al maestro)
  - Maestro concede permiso
- 802.15: evoluciona de especificación Bluetooth
  - Banda de radio 2.4-2.5 GHz
  - hasta 721 kbps
radius of
coverage
M
S
S
S
P
P
P
P
M
S
Master device
Slave device
Parked device (inactive)
P

---
802.16: WiMAX
point-to-point
- Similar a 802.11 & red celular: usa estación base
  - Transmisiones entre hosts y estación base son con antena omnidireccional
  - Entre estaciones bases con antena punto-a-punto
- Diferencia con 802.11:
  - rango ~ 6 millas (“ciudad en lugar de cafetería”)
  - ~14 Mbps
point-to-multipoint

---
802.16: WiMAX: itineración downlink, uplink
- Transmisión de tramas
  - down-link subframe: estación base a nodo
  - uplink subframe: nodo a estación base
Estación base dice a nodos quien recibirá datos (DL map)
y quien podrá enviar (UL map), y cuando
Estándar WiMAX provee mecanismo para itineración, pero no el algoritmo de itineración
pream.
DL-
MAP
UL-
MAP
DL
burst 1
SS #1
DL
burst 2
DL
burst n
Initial
maint.
request
conn.
downlink subframe
SS #2
SS #k
uplink subframe
…
…
…
…

---
Capítulo 6: Contenidos
6.1 Introducción
Wireless
- 6.2 Enlaces Wireless, características
  - CDMA
- Paréntesis 802.3
- 6.3 IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”)
- 6.4 Acceso a Internet vía celular
  - arquitectura
  - estándares (e.g., GSM)
Movilidad
- 6.5 Principios: direccionamiento y ruteo de usuarios móviles
- 6.6 IP móvil
- 6.7 Manejo de movilidad en redes celulares
- 6.8 Movilidad y protocolos de capas superiores
- 6.9 Resumen

---
Componentes de arquitectura de red Celular
Nota: Falta el Base Station Controller (BSC)
Mobile
Switching
Center
Public telephone
network, and
Internet
Mobile
Switching
Center
conecta celdas a WAN
administra establecimiento de
llamadas (más luego!)
maneja movilidad (más luego!)
MSC
cubre región geográfica
base station (BS) análoga a 802.11 AP
usuarios móviles conectados a red vía BS
interfaz aérea: protocolo capa física y enlace entre móvil y BS
celdas
Red cableada

---
Redes Celulares: El primer salto
Dos técnicas para compartir espectro de radio entre móvil y BTS (base transceiver station o antena)
- FDMA/TDMA combinado: divide espectro en canales de frecuencias, divide cada canal en ranuras de tiempo
- CDMA: code division multiple access
frequency
bands
time slots

---
Estándar Celulares: resumen breve
Sistema 1G: Sistema análogo sólo voz.
Sistemas 2G : canales de voz digital
- IS-136 TDMA: FDMA/TDMA combinado (América del norte)
- GSM (global system for mobile communications): FDMA/TDMA combinado
  - Más ampliamente difundido
- IS-95 CDMA: code division multiple access
No nos ahoguemos con tantas sigla:
Usemos esto sólo como referencia
GSM
IS-136
IS-95
GPRS
EDGE
CDMA-2000
UMTS
TDMA/FDMA

---
2G (voz) arquitectura de la red
Base station system (BSS)
MSC
G
BTS
BSC
Public
telephone
network
Gateway
MSC
Leyenda
En Chile: ~100 BTS por cada BSC
Chile: hay 7 MSS (MSC-Server) Para Santiago tenemos 3 MSS, para regiones 4 MSS. Con tecnologías actuales todo el tráfico puede ser soportado por solo 2 MSS.
Base transceiver station (BTS)
Base station controller (BSC)
Mobile Switching Center (MSC)
Subscriptores móviles

---
Estándar Celulares: resumen breve
Sistemas 2.5 G: voz y canales de datos
- Para aquellos que no pueden esperar servicios 3G: extensiones 2G
- general packet radio service (GPRS)
  - Evoluciona de GSM
  - Envía datos en múltiples canales (si los dispone)
- enhanced data rates for global evolution (EDGE)
  - También evolucionó de GSM, usando modulación mejorada
  - Tasa de datos hasta 384K
- CDMA-2000 (phase 1)
  - Tasa de datos hasta 144K
  - Evolucionó de IS-95

---
2.5G (voz +datos) arquitectura de red
MSC
G
BSC
Public
telephone
network
Gateway
MSC
G
Public
Internet
SGSN
Mirada clave: la red de datos
Celular opera en paralelo
(excepto en el borde) con red
Celular de voz
Red de voz no cambia en core
Red de datos opera en paralelo
GGSN
Serving GPRS Support Node (SGSN)
Gateway GPRS Support Node (GGSN)

---
Estándar Celulares: resumen breve
Sistemas 3G: voz y datos
- Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS)
  - Servicio de datos: High Speed Uplink/Downlink Packet Access (HSDPA/HSUPA): 3 Mbps
- CDMA-2000: CDMA en ranuras TDMA
  - Servicio de datos: 1xEvolution Data Optimized (1xEVDO) hasta 14 Mbps
    ….. más (y más interesante) tópicos celulares debido a movilidad

---
Arquitectura 3G