________________________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN DE TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Fecha: 30 de Abril de 2012

| Nombre: | Mirko Koscina |
| --- | --- |
| Departamento / Área: | Nuevas Tecnologías |
| Subgerencia: | Subgerencia de Procesos y Servicios Transaccionales |
| Nombre del Tema: Detección de no conformidades por módulo óptico en proceso de personalización de tarjetas |
| Objetivos: Implementación de sistema de control de calidad de integridad e información personalizada en la tarjeta bajo módulo de detección óptico. |
| Resumen: Nexus S.A, es la empresa líder en el mercado nacional en el mundo de la personalización de tarjetas de crédito y débito; lo cual consiste en la personalización de la banda magnética y Chip (contacto y/o sin contacto), impresión plana o en relieve, laminado y control de calidad por módulo óptico. Este proceso es altamente industrial y se lleva a cabo con máquinas de personalización de alto volumen (más de 1.000 tarjetas por hora) que integra todos los módulos para la obtención del producto final, tales como: Input Codificación de banda magnética Codificación de Chip (contacto y/o sin contacto) Impresión térmica Laminado Impresión en relieve Láser Vision (módulo de QA óptico) Output |

Para asegurar la calidad de todos los productos que Nexus ofrece los emisores del país, se cuenta con un módulo óptico de detección de integridad de impresión (plana o relieve) y conformidad con la información personalizada. El módulo consiste en una cámara con cuatro fuentes luminosas (verde, rojo, azul e infrarrojo) que emiten los haces de luz en forma perpendicular a la tarjeta y cuatro fuente luminosas de los mismos colores apuntando en 45° a la tarjeta. Una vez que el módulo detecta una no conformidad, puede tomar diferentes acciones sobre la máquina para detener la producción de tarjetas según las secuencias lógicas que se le definan. Considerando las funcionalidades que el módulo presenta, se propone como trabajo de titulo la implementación de sistema de control de calidad óptico considerando los parámetros de control del módulo (luces) y las acciones que este debe tomar según las ordenes lógicas programadas. Metodología Estudio del estado del arte de la tecnología. Diseño óptimo de parámetros de control de la cámara. Diseño de acciones según secuencias lógicas de ocurrencia de no conformidades con el fin de disminuir los costos por mermas de producción. Implementación de la solución.